FICHA DE PRÁCTICA

INSTALACIÓN DEL SUBMÓDULO DE CAPTACIÓN

OBJETIVOS:

Instalar todos los componentes del submódulo de captación.

TIEMPO: 1 hora

PARTICIPANTES:

El curso se divide en dos grupos para la realización de la práctica.

MATERIALES:

- Caja SP/ERU/WATSAN/EQU/CAP/01 A

- Caja SP/ERU/WATSAN/EQU/CAP/02 A

- Caja SP/ERU/WATSAN/EQU/CAP/02 A

- Pallet SP/ERU/WATSAN/EQU/CAP/03 A

DOCUMENTOS A ENTREGAR:

Ninguno

LUGAR:

Plano, en la proximidad a una fuente de agua y en que haya una pendiente desde la posición de la bomba hasta la situación de los depósitos. Tiene que haber espacio suficiente para instalar un depósito de 30.000 litros y oro de 10.000 litros y además espacio para las prácticas futuras. En esta zona se realizará posteriormente las prácticas de pretratamiento del agua, potabilización, canalización, distribución y agua masiva.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

Para la realización de la práctica tiene que haber al menos dos facilitadores que trabajarán con cada uno de los dos grupos en que se divide el curso.

Uno de los dos grupos en que se ha dividido el curso realiza la práctica a) y el otro realiza la práctica b). Los últimos 10 minutos se reservan para la reunión de todo el curso y comentar el desarrollo de la práctica.

Actividad a) Instalación de la bomba del submódulo de captación cerca de la fuente de agua

escogida. Instalación de un depósito de 30.000 litros del submodulo de

captación. Bombeo de agua y llenado del depósito.(40 min)

Actividad b) Se realiza la misma práctica que para la actividad a) pero utilizando el depósito tipo

onion de 10.000 litros y una bomba diferente (40 min).

El material si es posible permanece instalado una vez finalizada la práctica para su uso en posteriores prácticas, por ello no hay que dedicar tiempo para su recogida y empaquetado.

FOTOS:

Fotos de la instalación del depósito de 30.000 litros de estructura metálica

(Curso de formación ERU WATSAN M15 de CRE 2005 Madrid)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Foto de un depósito de 30.000 litros de estructura metálica y

un depósito tipo onion de 10.000 litros

(Curso de formación ERU WATSAN M15 de CRE 2005 Madrid)

Foto de un depósito de 30.000 litros tipo onion llenado a la mitad

(Despliegue ERU WATSAN M15 de CRE Pakistán 2007)

# Text boxes

QUIROFANO